SEGURANÇA EM EVENTOS TEMPORÁRIOS - ORIENTAÇOES SOBRE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLEBER CESAR DE OLIVEIRA1

1Eng. De Produção, Agente Fiscal do CREA-MG, Itajubá-MG, cleber.cesar@crea-mg.org.br

Apresentado no

Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC

08 a 11 de agosto de 2023

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo firmar o entendimento acerca das possíveis atividades técnicas de engenharia existentes em eventos temporários, com base nos normativos vigentes, informando e orientando a administração pública e a sociedade sobre a interpretação sistemática do conjunto de normas que regem a elaboração de projetos, laudos e execução de serviços técnicos em eventos temporários e ainda expor e esclarecer cada elemento técnico de engenharia possível de se existir em eventos temporários, a fim de que não passe despercebida a sua magnitude. Motivado pela falta de clareza sobre todos os elementos técnicos de engenharia existentes em eventos e pela premissa de proteção à sociedade contra acidentes e riscos envolvendo atividades técnicas de engenharia, este trabalho trouxe a interpretação de obras literárias e normativas dos órgãos de regulamentação, controle e fiscalização, aliada a experiência prática do autor, resultando no esclarecimento de todas as possíveis atividades técnicas de engenharia nos eventos temporários através de uma cartilha técnica publicada pelo CREA-MG, com o patrocínio do CONFEA.

PALAVRAS-CHAVE: Proteção, Atendimento às Normas, Serviços de Engenharia.

SAFETY IN TEMPORARY EVENTS - GUIDANCE ON TECHNICAL RESPONSIBILITY

ABSTRACT: This work aimed to establish the understanding about the possible technical activities of engineering existing in temporary events, based on the current regulations, informing and guiding the public administration and society on the systematic interpretation of the set of rules that govern the preparation of projects, reports and execution of technical services in temporary events and also expose and clarify each technical element of engineering possible to exist in events  temporary, so that its magnitude does not go unnoticed. Motivated by the lack of clarity about all the technical elements of engineering existing in events and by the premise of protecting society against accidents and risks involving technical engineering activities, this work brought the interpretation of literary and normative works of the regulatory, control and inspection bodies, allied to the practical experience of the author, resulting in the clarification of all possible technical engineering activities in temporary events through a  technical booklet published by CREA-MG, with the sponsorship of CONFEA.

KEYWORDS: Protection, Compliance with Standarts, Engineering Services.

INTRODUÇÃO

Evento temporário, como nos apresenta Matias (2013), é um acontecimento com propósitos específicos que ocorrem em um período predeterminado e, pela concentração de pessoas em um espaço físico construído ou preparado para as atividades, expõem a sociedade, o patrimônio e o meio ambiente a riscos. As ações ligadas a shows, espetáculos, celebrações, esportes de aventura, entre outros, possuem elementos, atividades e equipamentos que, por suas características, necessitam ser geridas por pessoas especializadas. Em vista disso, ao detalhar cada etapa para a sua realização, verifica-se a importância do profissional capacitado e habilitado para o acompanhamento das atividades envolvidas, o qual justifica o tema e a realização deste trabalho.

Planejar e organizar um evento temporário constitui-se em uma tarefa complexa, que exige uma visão global, mas também conhecimentos específicos e a escolha de um profissional habilitado e capacitado para essa tarefa é de extrema importância como nos explica Gozzi (2015). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi disponibilizar para a sociedade, um material detalhado sobre as possíveis atividades de engenharia em eventos temporários, esclarecendo pontos da legislação que geram dúvidas e divergências quanto a responsabilidade técnica e apresentar o referencial técnico que embasa essa obrigatoriedade.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EVENTOS TEMPORÁRIOS

Para esclarecer sobre as questões técnicas relacionadas a eventos temporários, tomou-se como base os normativos dos órgãos de regulamentação, controle e fiscalização, relacionados às atividades técnicas existentes e a sua exposição, composta pela descrição de todos os possíveis elementos onde a participação de um engenheiro se faz fundamental para o sucesso de um evento, com segurança, responsabilidade social, ambiental e lucro para as empresas prestadoras de serviços.

Também se agrega a essa metodologia a interpretação dos elementos técnicos e suas responsabilidades, pelo autor deste artigo, baseado em sua experiência prática na fiscalização rotineira de eventos temporários.

Delimitando o tema aos eventos que possuem elementos, atividades e equipamentos que por suas características, expõem a sociedade, o patrimônio e o meio ambiente a riscos, usando como referência de base a Instrução Técnica – IT 33 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (2020b), entende-se a necessidade de esclarecer e nortear a formalização das responsabilidades relativas aos seguintes tópicos:

- Instalações de prevenção e combate a incêndios e Plano de Contingências.

Destinado a orientação pública e a orientação sobre a instalação de equipamentos necessários para a detecção e controle de incêndio e pânico em eventos, as medidas de segurança têm como objetivo evitar sinistros, possibilitar sua extinção ou ao menos reduzir seus efeitos até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Com base na Lei Federal 13.425 que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público (Brasil, 2017), o projeto e suas respectivas instalações devem ser específicos para cada evento, devendo conter todas as exigências previstas na legislação do Corpo de Bombeiros local e normas da ABNT.

Já o Plano de Contingências é um documento técnico complementar ao projeto de combate à incêndios, onde é apresentado um conjunto de medidas estabelecidas em função dos riscos do evento, visando definir a melhor utilização dos recursos materiais e humanos em uma situação de emergência. Seu objetivo principal é permitir que a organização do evento controle a exposição e minimize o risco de incêndio e pânico aos usuários.

- Montagem de palco, arquibancada e outras estruturas correlatas

Como parte essencial em alguns eventos, as estruturas temporárias são instalações provisórias fixadas em um espaço, por curto período de tempo, geralmente até o fim da realização de determinado evento, com finalidade específica.

Devem ser projetadas e montadas segundo as normas de segurança, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - NR 18 (2021) e NR 35 (2012), aliado aos cálculos matemáticos para que as estruturas suportem as diversas cargas a que lhe são aplicadas e os diversos esforços a que são submetidas, com estabilidade, segurança e durabilidade.

Não menos importante, outras duas questões de destaque são as responsabilidades pelo laudo de segurança das estruturas, a fim de se garantir a estabilidade estrutural das construções provisórias e também a responsabilidade pela sua desmontagem.

- Tendas

A tenda é uma espécie de barraca desmontável, coberta por um tecido resistente, podendo ser fechada ou aberta. Usada como um tipo de habitação e abrigo desde a antiguidade.

As tendas também são consideradas estruturas provisórias e conforme o modelo oferecem risco potencial de acidentes.

Tecnicamente, conforme a Instrução Técnica – IT 33 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (2020b), entende-se que o potencial de risco de acidente com uma tenda a partir de 150m² passa a ser considerado relevante, se fazendo necessário o acompanhamento e a formalização da responsabilidade técnica por um profissional habilitado.

Não desprezando a possibilidade de acidades envolvendo tendas menores, mas esse parâmetro (150m²) define um prognóstico técnico para a proteção social e ambiental, devendo haver gestão técnica em sua montagem, ancoragem, no intertravamento de suas partes, na análise estrutural e análise de interferência, além da correta proteção e sinalização, principalmente quando instaladas em vias públicas com acesso liberado para veículos.

- Instalações elétricas e de equipamentos de som, iluminação e segurança eletrônica, entre outros

As atividades técnicas de engenharia desses elementos estão relacionadas com a instalação e montagem de equipamentos de uso e potência considerados profissionais, que não podem ser ligados em tomadas comuns de instalações elétricas residenciais ou comerciais, sob pena de danificar a instalação. São equipamentos que necessitam de instalações próprias, ligadas diretamente ao quadro de fornecimento de energia elétrica ou em geradores. Para esses casos, norteados pela Norma Regulamentadora 10 – NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego (2004) e pelas normas da ABNT NBR 5.410 (2004) e NBR 13.570 (1996), se faz fundamental a supervisão técnica de um profissional habilitado, devido ao risco inerente à intervenção em instalações elétricas e eletrônicas, ou no uso de gerador de energia elétrica, onde devem ser seguidas normas e recomendações com a finalidade de garantir a segurança das instalações.

Em relação à formalização das responsabilidades, ela deve ser especifica para cada elemento técnico, a fim de se garantir a segurança dos profissionais responsáveis pelas instalações, também das pessoas que utilizarão os equipamentos instalados e da população em geral, além da segurança ambiental devido ao risco de incêndios.

- Segurança em Trios Elétricos

O Trio Elétrico, como é chamado no Brasil, é o veículo adaptado com aparelhos de sonorização para apresentações musicais ao vivo.

Inicialmente é importante ressaltar que os trios elétricos e similares são classificados e regulados como veículos de transporte pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 (Brasil, 1997) e estar licenciado junto aos órgãos de trânsito é o primeiro passo para se garantir sua regularidade.

Em relação a sua utilização, é fundamental realizar, a cada evento, a avaliação de todo o sistema, incluindo as instalações e os equipamentos de sonorização, iluminação e do grupo gerador, além da avaliação das estruturas e das medidas de proteção e combate a incêndios. Em veículos dotados de sistema sanitário, a inspeção e o teste das instalações também devem ser realizados, a fim de se garantir sua estanqueidade.

Igualmente importante, as condições de segurança e trafegabilidade também devem ser inspecionadas.

Além do exposto, outro documento técnico obrigatório deve ser o Memorial Descritivo do Trio Elétrico, constando todo o dimensionamento, descrição das instalações e dos equipamentos fixos e principalmente a capacidade máxima de carga e de pessoas sobre o Trio. Esse documento deve ser atualizado a cada modificação estrutural ou troca de equipamento.

- Atividade Pirotécnicas

Os shows pirotécnicos ou simplesmente queima de fogos, como são popularmente conhecidos, trazem em si uma arte milenar que utiliza o fogo e/ou artefatos explosivos ou combustíveis para produzir luzes, gases, fumaça, calor ou som.

As atividades de fabricação, armazenamento, transporte e comercio de produtos pirotécnicos são controladas pelo Exército Brasileiro e os espetáculos que fazem uso desses produtos devem seguir seus regulamentos técnicos REG/T 02 (2007) e REG/T 03 (2008).

Assim como os produtos, para as atividades pirotécnicas, a montagem da área de detonação e a preparação do espaço para o show de fogos devem seguir regras rígidas de segurança e ser realizadas por um encarregado do fogo (Blaster), habilitado pela secretaria de segurança pública, acompanhado pelo profissional responsável das instalações de combate a incêndios e medidas contra pânico.

Destaca-se para esse item, a formalização da responsabilidade pela segurança ambiental e das pessoas presentes no evento, cuja atividade pirotécnica deverá ser especificada no documento de responsabilidade técnica.

- Parque de diversões itinerantes

Diferente do parque fixo, os parques itinerantes se deslocam de cidade em cidade, com seus brinquedos transportados em caminhões ou carretas, onde são montados e desmontados, permanecendo em um local por um determinado período.

Com estruturas e equipamentos mecânicos e eletromecânicos, rotativos ou estacionários, a estabilidade e segurança operacional dos equipamentos de diversão devem ser avalizadas a cada instalação, assim como as instalações elétricas e o grupo gerador. Tudo registrado através de laudos que atestem a segurança de cada equipamento/brinquedo e do parque como um todo. A norma ABNT NBR 15.926 (2011) e a Decisão Normativa 52 do Conselho Federal de Engenharia (1994) trazem as orientações necessárias para a segurança e a formalização das responsabilidades técnicas.

- Instalações de equipamentos para esportes de aventura ou radicais

Esportes de aventura, radicais ou de ação têm em comum o fato de serem esportes com maior grau de risco físico, dadas as condições de altura, velocidade e outras variantes em que são praticados.

Assim como as demais atividades técnicas possíveis em um evento temporário, a instalação de equipamentos de aventura como Tirolesa, Bungee Jump, Paredes de Escalada e afins, contam com diversas diretrizes técnicas para a segurança de seus usuários. Em destaque a norma ABNT NBR ISO 21.101 (2022).

Para cada equipamento em específico se faz necessária a responsabilidade técnica pelo projeto, instalação, laudo de segurança e desmontagem. Para o caso de utilização de guindastes, a responsabilidade específica se dá pelo plano de instalação e operação do equipamento, também conhecido como Plano de Rigging, cuja obrigatoriedade de sua elaboração e implementação é definida pela Norma Regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho e Emprego (2004) em seu anexo XII, orientando o trabalho através do estudo da carga, dos equipamentos disponíveis, condições de solo e ação do vento, e quais as melhores formas de realização da atividade com segurança.

- Eventos do tipo Drive-In

O Drive-in consiste em uma grande área de estacionamento para automóveis em frente ou ao redor de uma tela ou palco, onde as pessoas podem assistir filmes, shows ou até mesmo eventos religiosos e corporativos, sem sair do carro.

O evento deve contar com responsável técnico pela montagem e desmontagem das estruturas e instalações elétricas, incluindo a iluminação, sonorização e grupo gerador, além do laudo de estabilidade das estruturas e das instalações de proteção e combate a incêndios.

- Instalações sanitárias provisórias - banheiros químicos

Solução prática para as necessidades fisiológicas de todos participantes de um evento temporário, os banheiros químicos se tornaram equipamentos comuns para essa finalidade.

Comumente, a rotina de manutenção dos banheiros utilizados em eventos passa pelo esvaziamento de sua caixa de efluentes e em seguida a limpeza com água e produtos químicos saneantes e desodorizantes que podem ser altamente perigosos à saúde humana, se usados de forma incorreta. Em relação ao manejo e ao descarte dos efluentes, considerando as orientações da Resolução 5.947 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (2021), seus anexos e normas complementares, é possível entender que as substâncias que contêm fluidos de origem humana estão no grupo de risco considerado infectantes e, por isso, são classificados como resíduos perigosos. Dessa forma, o transporte deve ser licenciado como “transporte rodoviário de produtos perigosos”.

A determinação da classe e os cuidados envolvidos no transporte do produto dependem de conhecimento técnico, uma vez que é necessário avaliar as características específicas de cada substância e em caso de acidentes, saber como agir de forma apropriada, levando-se em consideração o risco da substância ao se relacionar fatores como exposição, transporte e contato, dentre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado deste trabalho um importante livro estruturado como cartilha técnica foi apresentado a sociedade onde apresenta-se um aprofundamento do tema, com evidências claras e objetivas, mostrando que o profissional da engenharia é o profissional cuja formação e grade curricular pode contribuir de forma efetiva na coordenação, planejamento, gestão e execução de todos os processos técnicos envolvidos em um evento temporário. Cartilha esta, disponível em bit.ly/eventos-temporarios.

Uma questão paralela ao tema deste artigo, mas relacionada de forma indireta é a competência do engenheiro para apontamentos quanto à manutenção dos equipamentos e estruturas. Com conhecimento de técnicas e normas globais como por exemplo o TPM (Total Productive Maintenance) e seus pilares, é um profissional que pode trazer qualidade, segurança e saúde ao analisar os elementos e alertar sobre o planejamento e controle da manutenção e ciclo de vida dos equipamentos e ferramentas.

Tudo isso ainda com um grande diferencial, que para além das atividades práticas, é a entrega ao cliente da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pelos serviços. Esse documento, criado pela Lei Federal 6.496 (Brasil, 1977), formaliza e garante ao cliente, sob os efeitos legais, a responsabilidade técnica pelos elementos técnicos de um evento temporário.

O trabalho trouxe uma abordagem descritiva das atividades, requisitos legais e orientações para a formalização das responsabilidades do profissional da engenharia na realização de um evento temporário.

CONCLUSÃO

Conforme exposto no livro resultante deste trabalho, um evento para acontecer, necessita de planejamento, estratégias e organização, tanto para o seu sucesso quanto para o atendimento de todos os procedimentos legais.

Assim, a importância de um profissional habilitado que possa realizar com eficiência e eficácia todos as etapas do pré-evento até o pós-evento é fundamental, visto que ele gera, dentre os vários benefícios, movimentação financeira não só para a empresa que realiza o evento, mas para o contratante e para o turismo local.

Os objetivos estabelecidos ao realizar este trabalho foram alcançados de forma satisfatória, mostrando a versatilidade e as contribuições do profissional da engenharia com ações integradoras para a harmonia e eficiência das atividades necessárias para se realizar um evento temporário e isso não se resume apenas a formalidades, pois além das questões de segurança, economia e estética, na relação contratual entre responsável técnico e cliente está, mesmo que não explícita, a responsabilidade ética, civil e até criminal.